## Slide 1: NTR für ERTMS/ETCS-Fahrzeugausrüstung
Nr. | Titel | Anforderungstext | CR2 | Systemversion1 |  |  |  |  | Status3 | Blue-print
 |  |  |  | 1.0 1.1 | 2.0 | 2.1* | 2.1 | 2.2 3.0 |  | 
1 | (gelöscht, da Tests in ESC-Tests überführt wurden) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | LRBG-Interpretation beim ETCS-Startlauf (SoM) | Unterschiedliche Interpretationen des LRBG-Status „unknown“ beim ETCS-Startlauf (SoM) durch das RBC und das ETCS-Fahrzeuggerät müssen vermieden werden. | 958 | x | -- | -- | -- | -- | N | 
3 | (gelöscht, da in „Bekanntgabe 09 des AK ZZS“ enthalten) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | Eingebaute Klasse-A und Klasse-B Zugbeeinflussungssysteme | Wenn bei einem vom Triebfahrzeugführer initiierten Levelwechsel, das ausgewählte fahrzeugseitige Klasse-B-Zugbeeinflussungssystem nicht eingebaut (Subset 035 10.1.1.1) ist, dann muss das fahrzeugseitige Klasse-A-Zugbeeinflussungssystem unabhängig von der Art der Schnittstelle zur Klasse-B eine Zwangsbremsung auslösen. | - | x | x | x | x | x | N | 
5 | (gelöscht, da in NTR 3 enthalten) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 | (gelöscht, da in NTR 3 enthalten) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7 | Bremskurven | Die Bremskurvenfunktionalität der Baseline 3 ist gemäß CR 595 und den anderen CR aus dem ERA-Leitfaden „Implementierung der Bremskurvenfunktionalität in Baseline 2“ (ERA_ERTMS_040022) fahrzeugseitig umzusetzen. | 5954 | x | -- | -- | -- | -- | N | 
8 | KMS mit mehr als einem Schlüssel | Das ETCS-Fahrzeuggerät muss mehrere Schlüssel verwalten können. | 749 | x | -- | -- | -- | -- | N | 

## Slide 2: NTR für ERTMS/ETCS-Fahrzeugausrüstung
Nr. | Titel | Anforderungstext | CR2 | Systemversion1 |  |  |  |  | Status3 | Blue-print
 |  |  |  | 1.0 1.1 | 2.0 | 2.1* | 2.1 | 2.2 3.0 |  | 
9 | GSM-R-ETCS-Funkmodule (EDOR) | Eine unterbrechungsfreie Kommunikation muss auch bei einem RBC-RBC-Übergang gewährleistet sein, d. h. die ERTMS / ETCS-Fahrzeugausrüstung muss in der Lage sein, gleichzeitig Funkverbindungen mit mindestens zwei verschiedenen RBC herzustellen und zu betreiben. | 1184 | x | x | -- | -- | -- | N | 
10 | Unzulässiges Löschen angekündigter Levelwechsel | Das ETCS-Fahrzeuggerät darf einen mittels Paket 41 angekündigten Levelwechsel nicht durch einen mittels Paket 46 kommandierten bedingten Levelwechsel löschen. | 800 | x | -- | -- | -- | -- | N | 
11 | (gelöscht, da Anforderung in TNB enthalten) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
12 | (absichtlich gelöscht) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
13 | (absichtlich gelöscht) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
14 | (gelöscht, da Anforderung im RINF/ISR enthalten) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
15 | (gelöscht, da Anforderung in TNB enthalten) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
16 | RAMS-Anforderungen an das ETCS-Fahrzeuggerät | Die ETCS-Fahrzeugeinrichtung von Fahrzeugen, die auf Strecken mit Level 2 ohne Hauptsignale (Strecken ohne PZB-Ausrüstung) fahren, muss einen MTBF-Wert von 23.000 Stunden erfüllen. | - | x | x | x | x | x | N | 

## Slide 3: NTR für ERTMS/ETCS-Fahrzeugausrüstung
Nr. | Titel | Anforderungstext | CR2 | Systemversion1 |  |  |  |  | Status3 | Blue-print
 |  |  |  | 1.0 1.1 | 2.0 | 2.1* | 2.1 | 2.2 3.0 |  | 
17 | (gelöscht, da Anforderung der NTR 17 in NTR 19 integriert wurden) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
18 | (gelöscht, da Anforderung ab 12.12.21 nicht mehr benötigt wird) |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 4: NTR für ERTMS/ETCS-Fahrzeugausrüstung
Nr. | Titel | Anforderungstext | CR2 | Systemversion1 |  |  |  |  | Status3 | Blue-print
 |  |  |  | 1.0 1.1 | 2.0 | 2.1* | 2.1 | 2.2 3.0 |  | 
19 | Zurücksetzen des Vertrauensintervalls ohne Linking-Information und Verarbeiten von richtungs-bezogenen Informationen aus Balisengruppen, die als ungelinkt markiert sind | Die Anforderungen gelten nur für die im beigefügten Blueprint in Zeile „Application“ genannten L1LS-Strecken: Fahrzeuge, die Strecken, die in dieser NTR in der Zeile „Application“ genannt sind, in ETCS L1 befahren werden, müssen die im EECT verabschiedete Lösung „Solution for CR1313&1370“ implementiert haben. Das ETCS-Fahrzeuggerät muss Richtungsinformationen von als ungelinkt markierten Balisengruppen (gem. Subset-026, 3.4.1.1) auch dann verarbeiten, wenn die Position des Fahrzeuges nicht bekannt ist. | 1370 1313 | -- | x | x | -- | -- | N | 
20 | (absichtlich gelöscht) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
21 | Anforderungen an Fahrzeuge mit Cold Movement Detector (CMD) | Das ETCS-Fahrzeuggerät muss die entsprechende Information eines CMD, dass ein Fahrzeug in der ETCS-Betriebsart NP bewegt worden ist, so lange speichern, bis die Zugposition auf andere Weise als durch einen CMD validiert worden ist. | 1301 | -- | x | x | x | x | N | 
22 | Bewertung von zwei Paketen 66 mit gleicher NID_TSR und vorgegebener Gültigkeitsrichtung „nominal“ und “reverse“ aus derselben Balisengruppe, bestehend aus einer Balise | Zwei Pakete 66 mit gleicher NID_TSR aus einer Balisengruppe bestehend aus einer Balise und unterschiedlicher Gültigkeitsrichtung Q_DIR = 0 (reverse) und Q_DIR = 1 (nominal) dürfen nicht als gleichwertig zu Q_DIR = 2 (beide Richtungen) bei unbekannter Fahrtrichtung (ohne wirksames Linking) vom ETCS-Fahrzeuggerät ausgewertet werden. | - | x | x | x | x | x | N | 
*
*
*
*
*
*
*

## Slide 5: NTR für ERTMS/ETCS-Fahrzeugausrüstung
Legende:
1: Mit Inkrafttreten der Verordnung (EU) 2023/XXX (TSI ZZS 2023) und Einführung der “Single Set of Specification” werden die bisher existierenden Spezifikationsgruppen #1, #2 und #3 gelöscht. Nur die SV 2.1 wird, wie die neue Systemversion (SV) 2.2, durch den „Reduced Envelope“ in Appendix G bzw. Subset 153 beschrieben.
Im Sinne der TSI ZZS sind die folgenden Systemversionen und Baselines aufgeführt und als Beispiel ist jeweils die Version für Subset 026 genannt:
SV 1.0/1.1 entspricht der Spezifikationsgruppe #1 (ETCS Baseline 2 und GSM-R Baseline 1): „2.3.0d“ (= Subset 026 Version 2.3.0 mit Subset 108 Version1.2.0)
SV 2.0 entspricht der Spezifikationsgruppe #2 (ETCS Baseline 3 Maintenance Release 1 (MR1) und GSM-R Baseline 1): „3.4.0“
SV 2.1* entspricht der Spezifikationsgruppe #3 (ETCS Baseline 3 Release 2 (R2) und GSM-R Baseline 1): „3.6.0“
SV 2.1 entspricht der ETCS Baseline 4 + Subset 153 (V2.2 + V3.0) + Error Corrections (ETCS Baseline 4 Release 1; Railway Mobile Radio: GSM-R Baseline 1 Maintenance Release 1 + FRMCS Baseline 0; ATO Baseline 1 Release 1): “4.0.0”
SV 2.2 entspricht der ETCS Baseline 4 + Subset 153 (V3.0) + Error Corrections (ETCS Baseline 4 Release 1; Railway Mobile Radio: GSM-R Baseline 1 Maintenance Release 1 + FRMCS Baseline 0; ATO Baseline 1 Release 1): “4.0.0”
SV 3.0 entspricht der ETCS Baseline 4 (ETCS Baseline 4 Release 1; Railway Mobile Radio: GSM-R Baseline 1 Maintenance Release 1 + FRMCS Baseline 0; ATO Baseline 1 Release 1): “4.0.0”
2: CR = „Change Request“, aus der ERA CR Datenbank (CR enthält ggf. weiter Punkte, die nicht den NTR betreffen)
3: E (Entwurf der NTR-Spiegelgruppe (DB Netz intern)), A (Abgestimmt mit dem deutschen Bahnsektor), N (Notifiziert ggü. der ERA)
4: CR-Klassifizierung nach Subset 108 Version 1.2.0: „not applicable“ (beyond 2.3.0, SV 1.0)
-: Für den NTR gibt es keinen entsprechenden CR
x: NTR ist in dieser Baseline umzusetzen, da eine entsprechende Anforderung in der Spezifikation fehlt
--: NTR ist für diese Baseline nicht relevant, da eine entsprechende Anforderung in der Spezifikation enthalten ist
*
*